## Slide 1: Lesson 10
Stack Example in CCS

## Slide 2: The example code

## Slide 3: Initial State
SP 0x0400
R5 0x0000
R6 0x0000
R7 0x0000
R10 0x0000
Next instruction to run
SP location highlighted
Stack

## Slide 4: push.w #0xdfec
SP 0x03FE
R5 0x0000
R6 0x0000
R7 0x0000
R10 0x0000
PUSH
SP – 2  SP
src  @SP

## Slide 5: pop.w r10
SP 0x0400
R5 0x0000
R6 0x0000
R7 0x0000
R10 0xDFEC
POP
@SP  dest
SP + 2  SP

## Slide 6: push #0xbeef
SP 0x03FE
R5 0x0000
R6 0x0000
R7 0x0000
R10 0xDFEC

## Slide 7: push.b #0xcc
SP 0x03FC
R5 0x0000
R6 0x0000
R7 0x0000
R10 0xDFEC
This byte left AS IS

## Slide 8: push #0xdfec
SP 0x03FA
R5 0x0000
R6 0x0000
R7 0x0000
R10 0xDFEC

## Slide 9: pop R5
SP 0x03FC
R5 0xDFEC
R6 0x0000
R7 0x0000
R10 0xDFEC

## Slide 10: pop.b R6
SP 0x03FE
R5 0xDFEC
R6 0x00CC
R7 0x0000
R10 0xDFEC

## Slide 11: pop R7
SP 0x0400
R5 0xDFEC
R6 0x00CC
R7 0xBEEF
R10 0xDFEC

## Slide 12: push #0xfade
SP 0x03FE
R5 0xDFEC
R6 0x00CC
R7 0xBEEF
R10 0xDFEC

## Slide 13: push.b #0xaa
SP 0x03FC
R5 0xDFEC
R6 0x00CC
R7 0xBEEF
R10 0xDFEC
This byte left AS IS

## Slide 14: push #0xdeaf
SP 0x03FA
R5 0xDFEC
R6 0x00CC
R7 0xBEEF
R10 0xDFEC

## Slide 15: pop.b R5
SP 0x03FC
R5 0x00AF
R6 0x00CC
R7 0xBEEF
R10 0xDFEC
Byte Op cleared UPPER nibble

## Slide 16: pop R6
SP 0x03FE
R5 0x00AF
R6 0xAAAA
R7 0xBEEF
R10 0xDFEC
Mystery byte here
This byte was never changed

## Slide 17: pop.b R7
SP 0x0400
R5 0x00AF
R6 0xAAAA
R7 0x00DE
R10 0xDFEC
Byte Op cleared UPPER nibble